Пример аннотации ВКР

АННОТАЦИЯ

ИВАНОВ П.С. Выпускная квалификационная работа. КубГУ, 2016. Дипломный проект: Биологическая очистка сточных вод.

Стр.59,  рис.9,  табл. 7, библиограф. назв. 79.

Ключевые слова: БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА, АНАЭРОБНЫЕ М/О, АЭРОБНЫЕ М/О, УТИЛИЗАЦИЯ,  РЕГЕНЕРАЦИЯ, АКТИВНЫЙ ИЛ, СТОЧНАЯ ВОДА КАК ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ОЧИСТКИ, ТЕХНОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, ЭКОЛОГИЯ.

Составлен аналитический обзор литературы по методам биологической очистки  сточных вод. Описан технологический процесс очистки сточной воды, на ППМУП «Водоканал», где выполняется полный комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в бытовых  и промышленных сточных водах. Производительность 68800 м3 в сутки.

Внесены предложения по усовершенствованию процесса очистки на действующей станции, а именно, замена решеток КРД-40 на СЭУ – 0918, с целью повышения качества очистки сточной воды на первой механической стадии.

В рамках дипломного проекта произведен расчет выделяющегося в процессе обезвреживания осадка биогаза, предложен его сбор и реализация.

Произведен расчет материального баланса очистки, выполнены технологические расчеты и расчет реакции нитрификации в аэротенке.  Составлена технологическая схема очистки  и дано описание технологического процесса.

Предложены мероприятия по автоматизации очистки, безопасности и экологичности проекта, энергосберегающим решениям.

Технико-экономические расчеты показали, что усовершенствования, внесенные в действующую технологию очистки, позволяют снизить себестоимость очистки на 1,7 % и получить условно-годовой экономический эффект 753,36 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Обозначение документа | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая схема | 2 | 240901 01 3300 004 ТС | А 1 |
|  | Технико-экономические показатели |  |  |  |
| 2 | Аэротенк - вытеснитель | 1 | 240901 СБ | А 1 |
| 3 | Метантенк | 1 | 240901 СБ | А 1 |
| 4 | Вторичный отстойник | 1 | 240901 СБ | А 1 |

(Подпись выпускника Иванова И.П. и дата составления)